NORMAS TÉCNICAS PARA LAS CONEXIONES SANITARIAS

1) Todo inmueble tendrá su cámara de inspección, que se encontrara a no más de 3 metros de la línea municipal.

2) En caso de imposibilidad técnica de cumplir con el punto 1, y bajo la autorización de la COOPERATIVA se podrá instalar un ramal invertido que será  de 110 mm. x 110 mm., con tapa con junta elástica, próxima a la Línea Municipal, con una distancia no mayor a 1 metro.

3) Medidas de la cámara de inspección deberá tener 60 cm. x 60 cm., serán de Hormigón Simple o realizadas “In Situ”, la contratapa estará sellada con mezcla pobre, arena y cal, no permitiéndose otro material. La tapa tendrá sus asas y será accesible.

4) Deberá instalarse como máximo cada 10 metros de cañería una cámara de inspección. En caso de ser necesario más cámaras, no deberá estar a más de 10 m. de la primera.

5) Toda cañería de desagües de líquido, convergerá a una cámara de inspección

6) Ventilación deberá estar sobre la cañería interna en la cámara de inspección (cámara interna), por medio de una derivación y con caño de elevación en diámetro 4” a los 4 vientos.

7) Pendiente de las cañerías el tendido de la  cañería interna tendrá  una pendiente de 1,5 cm por metro.

8) Salida de los Caños a 90º, con una prolongación de 1 (un) metro de la línea municipal y con tapada mínima de 60 cm., en diámetro 110 mm.

9) Materiales  Empleados  deberán estar aprobados por la COOPERATIVA. Exclusivamente materiales de PVC, ramal, codo, T, curva, tapa, ramal invertido. Las marcas utilizadas son TIGRE, NICOLL, OBLACK, SILVATRIM y AMANCO o calidad similar.

10) En caso de desagües industriales, comerciales estarán sujetos a las disposiciones vigentes e instalaciones especiales. La información será brindada en la oficina comercial de la COOPERATIVA. Locales relacionados con gastronomía como requerimiento inicial y mínimo se requerirá sin excepción la instalación de un desengrasador. se entregará la información en la COOPERATIVA y estarán sujetos a las disposiciones vigentes.

11) Los materiales empleados  para la instalación deberán estar aprobados por la Cooperativa, la reposición de vereda, y  su ejecución será por cuenta del usuario, limitándose la responsabilidad de la COOPERATIVA

EMPALMES A LA RED

La conexión a la misma será ejecutada por personal de la COOPERATIVA EXCLUSIVAMENTE.

BAJA DE INDICE CLOACAL

Se considerará clausurado un baño, lavadero y/o cocina etc., cuando se demuela el mismo, o deje de cumplir con su fin, para ello deberá realizar el retiro de todos los artefactos y cañerías de agua, desagüe  y/o cloaca existentes en el mismo, dándose la baja del índice una vez inspeccionado y verificado lo anterior y adjuntando nuevo plano sanitario.

CUIDADO DE LAS INSTALACIONES.

1) La administración de la Cooperativa podrá suspender la ejecución de cualquier trabajo imperfecto o en violación a las disposiciones de este reglamento y ordenar el retiro de todo el material defectuoso y deshacer todo el trabajo mal ejecutado, el cual deberá ser reconstruidlo en condiciones reglamentarias y a cargo del usuario

2) El usuario es responsable del correcto funcionamiento, tanto de la conexión como de su instalación domiciliaria. Toda pérdida o desperfecto que observa en la conexión domiciliaria o en la red de distribución deberán comunicarlo inmediatamente en la Cooperativa. Si la pérdida o desperfecto sucediera en su instalación domiciliaria el usuario estará obligado a repararlo inmediatamente, en todos los casos a su cargo

INSPECCION DE LAS INSTALACIONES

LA INSPECCION SERA A ZANJA ABIERTA. Si en la  operación se descubrieran pérdidas o fugas por desperfectos de la instalación o los artefactos, el usuario se hará pasible de los consumos originados y de las reparaciones internas.

ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA DESCARAGA PLUVIAL A RED CLOACAL.

NOTA: Acepto todos los términos del presente reglamento y ejecutar según lo especificado y en un todo de acuerdo al mismo.

Firma

Aclaración: